Zał. Nr 2

WYKAZ  PODBUDOWY

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna  gr. 15 cm

Lokalizacja:

km 0+000,00  ÷ 0+755,00  - 775,00 m x 5,30 m =   4107,5 m²

PT  ( 8 m x 8 m – 3,14 x 8 m x 8 m x 0,25 ) + ( 11 m x 11 m – 3,14 x 11 m x 11 m x 0,25 ) = 39,78 m²

W1 pp     km 0+162,10 ÷ 0+192,10 – 30,00 m x 2 x 0,5 x 0,4 m = 12,00 m²

PSK km 0+192,10 ÷ 0+237,30 – 45,20 m x 2 x 0,4 m = 36,16 m²

pp     km 0+237,30 ÷ 0+267,30 – 30,00 m² x 2 x 0,5 x 0,4 m = 12,00 m²

Skrz. z dr. gminną do m. Rudno w km 0+400

20 m x 5,3 m + ( 6 m x 6 m – 3,14 x 6 m x 6 m x 0,25 ) + ( 20 m x 20 m – 3,14 x 20 m x 20 m x 0,25) = 199,74 m²

Razem: 4107,50 m² + 39,78 m² + 60,16 m² + 199,74 m² = 4407,18 m²

Zał. Nr 3

WYKAZ  NAWIERZCHNI

- Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego wg PN-S-96025 o uziarnieniu 0/12,8  
gr. 4 cm , KR-2

Lokalizacja:

km 0+000,00  ÷ 0+755,00  - 775,00 m x 5,10 m =   3952,5 m²

PT  ( 8 m x 8 m – 3,14 x 8 m x 8 m x 0,25 ) + ( 11 m x 11 m – 3,14 x 11 m x 11 m x 0,25 ) = 39,78 m²

W1 pp      km 0+162,10 ÷ 0+192,10 – 30,00 m x 2 x 0,5 x 0,4 m = 12,00 m²

PSK km 0+192,10 ÷ 0+237,30 – 45,20 m x 2 x 0,4 m = 36,16 m²

pp    km 0+237,30 ÷ 0+267,30 – 30,00 m² x 2 x 0,5 x 0,4 m = 12,00 m²

Skrz. z dr. gminną do m. Rudno w km 0+400

20 m x 5,1 m + ( 6 m x 6 m – 3,14 x 6 m x 6 m x 0,25 ) + ( 20 m x 20 m – 3,14 x 20 m x 20 m x 0,25) = 195,74 m²

Razem: 3952,50 m² + 39,78 m² + 60,16 m² + 195,74 m² = 4248,18 m²

- Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego wg. PN-S-96025 o uziarnieniu 0/8 gr. 3 cm , KR-2

Lokalizacja:

km 0+000,00  ÷ 0+755,00  - 775,00 m x 5,00 m =   3875,00 m²

PT  ( 8 m x 8 m – 3,14 x 8 m x 8 m x 0,25 ) + ( 11 m x 11 m – 3,14 x 11 m x 11 m x 0,25 ) = 39,78 m²

W1 pp     km 0+162,10 ÷ 0+192,10 – 30,00 m x 2 x 0,5 x 0,4 m = 12,00 m²

PSK km 0+192,10 ÷ 0+237,30 – 45,20 m x 2 x 0,4 m = 36,16 m²

pp    km 0+237,30 ÷ 0+267,30 – 30,00 m² x 2 x 0,5 x 0,4 m = 12,00 m²

Skrz. z dr. gminną do m. Rudno w km 0+400

20 m x 5,0 m + ( 6 m x 6 m – 3,14 x 6 m x 6 m x 0,25 ) + ( 20 m x 20 m – 3,14 x 20 m x 20 m x 0,25) = 193,74 m²

Razem: 3875,00 m² + 39,78 m² + 60,16 m² + 193,74 m² = 4168,68 m²

Zał. Nr 4

WYKAZ  ZJAZDÓW  GOSPODARCZYCH

- Zjazdy gospodarcze wg KPED 0383 przy R = 3,0 m i wg KPED 0382 przy R = 3,0 m

| km 0+182,0 str. L wg KPED 0383 |  |
| --- | --- |
| km 0+205,0 str. L wg KPED 0383 | Km 0+237,0 str. P wg KPED 0383 |
| km 0+238,0 str. L wg KPED 0383 | km 0+294,5 str. P wg KPED 0383 |
| km 0+368,0 str. L wg KPED 0383 | km 0+305,0 str. P wg KPED 0383 |
| Km 0+381,5 str. L wg KPED 0383 | km 0+339,0 str. P wg KPED 0383 |
| km 0+396,0 str. L wg KPED 0383 | km 0+357,5 str. P wg KPED 0383 |
| km 0+481,0 str. L wg KPED 0383 | km 0+381,0 str. P wg KPED 0383 |
| km 0+492,5 str. L wg KPED 0383 | km 0+395,0 str. P wg KPED 0383 |
| km 0+525,0 str. L wg KPED 0383 | km 0+404,5 str. P wg KPED 0382 |
| km 0+560,0 str. L wg KPED 0383 | km 0+414,5 str. P wg KPED 0382 |
| km 0+604,0 str. L wg KPED 0383 | km 0+450,0 str. P wg KPED 0382 |
| km 0+621,5 str. L wg KPED 0383 | km 0+468,0 str. P wg KPED 0382 |
| km 0+655,0 str. L wg KPED 0383 | km 0+491,0 str. P wg KPED 0382 |
| km 0+670,0 str. L wg KPED 0383 | km 0+517,5 str. P wg KPED 0382 |
| km 0+735,0 str. L wg KPED 0383 | km 0+523,0 str. P wg KPED 0382 |
| km 0+768,0 str. L wg KPED 0383 | km 0+539,0 str. P wg KPED 0382 |
|  | km 0+569,0 str. P wg KPED 0382 |
|  | km 0+587,0 str. P wg KPED 0382 |
|  | km 0+607,0 str. P wg KPED 0382 |
|  | km 0+622,0 str. P wg KPED 0382 |
|  | km 0+655,0 str. P wg KPED 0382 |
|  | km 0+705,0 str. P wg KPED 0383 |
|  | km 0+733,0 str. P wg KPED 0383 |

- wykonanie koryta gł. 16 cm w gr. kat. III

25 x 20,4 m² + 13 x 18,9 m²  = 755,7 m²

- ułożenie przepustów Ø 30 pod zjazdem z zakończeniem kołnierzowym na ławie żwirowej 
gr. 15 cm

25 szt wg K PED 0383 x 6 m = 150 m rur + 25 x 2 = 50 zakończeń  kołnierzowych

c)  wykonanie nawierzchni tłuczniowej na zjazdach gr. 15 cm

25 x 20,4 m² + 13 x 18,9 m²  = 755,7 m²

Zał. Nr 5

WYKAZ  ZJAZDÓW  NA  DROGI  BOCZNE

- Zjazdy na drogi boczne wg KPED 0386 przy R = 5,0 m i L = 10,0 m

| km 0+156 str. L wg KPED 0386 przepust o L – 15 m | km 0+220 str. P wg KPED 0386 przepust o L – 6 m |
| --- | --- |
| km 0+275 str. L wg KPED 0386 przepust o L – 6 m |  |

- wykonanie koryta gł. 16 cm w gr. kat. III

3 x 45,8 m²  = 137,4 m²

- ułożenie przepustów Ø 30 pod zjazdem z zakończeniem kołnierzowym na ławie żwirowej gr. 15 cm

3 szt wg K PED 0386  15 m + 2 x 6 m rur + 3 x 2 = 6 zakończeń   
         kołnierzowych

c)  wykonanie nawierzchni tłuczniowej na zjazdach gr. 15 cm

3 x 45,8 m²  = 137,4 m²

Zał. Nr 6

WYKAZ  ODWODNIENIA

1. Oczyszczenie rowów z namułu gł. do 30 cm z profilowaniem skarp rowu z 
     zał. i wywiezieniem urobku na odl. do 5 km

km 0+000,00 ÷ 0+405,22 str. L i P -   405,22 m x 2 = 810,44 m

km 0+405,22 ÷ 0+670,00 str. L      -                         = 264,78 m

km 0+670,00 ÷ 0+775,00 str. L i P -  105,00 m x 2  = 210,00 m

Razem 1180,22 m – ( 35 x 6 m zjazdy gospodarcze ) – ( 3 x 6 m zjazdy na drogi zbiorcze ) = 952,22 m

Zał. Nr 7

WYKAZ  POBOCZY

1. Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym śr. gr. 10 cm

km 0+405,22 ÷ 0+670 str. L i P

km 0+405,22 ÷ 0+670 str. L  - [264,78 m – 7 x 6 m ( zjazdy ) ] x 0,75 m  = 167,08 m²

km 0+405,22 ÷ 0+670 str. P - [264,78 m – 13 x 6 m ( zjazdy ) ] x 0,75 m = 140,09 m²

Razem                                                                                         -  307,17 m²

2. Mechaniczne profilowanie poboczy wraz z zagęszczeniem

km 0+405,22 ÷ 0+670 str. L i P

km 0+405,22 ÷ 0+670 str. L  - [264,78 m – 7 x 6 m ( zjazdy ) ] x 0,75 m  = 167,08 m²

km 0+405,22 ÷ 0+670 str. P - [264,78 m – 13 x 6 m ( zjazdy ) ] x 0,75 m = 140,09 m²

Razem                                                                                         -  307,17 m²

Zał. Nr 8

WYKAZ  OZNAKOWANIA

1. Znaki typu A

A-6b i A- 6c dr. powiatowa       + 2 słupki

A – 7 w km 0+019 str. L           + 1 słupek

A – 1 w km 0+110 str. P           + 1 słupek

A – 12b w km 0+120 str. L       + 1 słupek

A – 2 w km 0+325 str. L           + 1 słupek

2. Znaki typu B

B - 33 w km 0+130 str. P

B – 33 skrz. z drogą do m. Rudno

B - 33 w km 0+725 str. L

3. Znaki typu D

D – 42 w km 0+035 str. L               + 1 słupek

D – 42 w km 0+130 str. P               + 1 słupek

D – 42 skrz. z drogą do m. Rudno  + 1 słupek

D – 43 skrz. z drogą do m. Rudno  + 1 słupek

D – 42 w km 0+725 str. L                + 1 słupek

4. Znaki typu E

E-17a w km 0+035 str. L

E-18a w km 0+035 str. L

E-17a w km 0+075 str. P  + 1 słupek

E-18a w km 0+075 str. P

E-17a skrz. z drogą do m. Rudno  + 1 słupek

E-18a skrz. z drogą do m. Rudno  + 1 słupek

E-17a w km 0+770 str. L  + 1 słupek

5. Znaki typu U

U-9b ( do ograniczenia skrajni poziomej ) + 1 słupek

Ogółem:    22 znaki + 14 słupków

PROJEKT  ZAWIERA

- Projekt zagospodarowania pasa drogowego

- Część opisowa

- opis techniczny

- orientacja

- uprawnienia projektowe i zaświadczenie z Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa

2.  Część rysunkowa

- projekt zagospodarowania pasa drogowego

- przekrój normalny 1:50

- profil podłużny

- Projekt architektoniczno – budowlany

- Ślepy kosztorys

2.  Załączniki

1 – tabela robót ziemnych

2 – wykaz podbudowy

3 – wykaz nawierzchni

4 – wykaz zjazdów gospodarczych

5 – wykaz zjazdów na drogi boczne

6 – wykaz odwodnienia

7 – wykaz poboczy

8 – wykaz oznakowania

3.  Część rysunkowa

- szczegóły konstrukcyjne

- przepust Ø 30 pod zjazdem

- zjazd gospodarczy w wykopie

- zjazd gospodarczy w nasypie

- zjazd na drogę boczną w wykopie

1

PROJEKT  BUDOWLANY

Nazwa i adres obiektu:

REMONT  Z  ODTWORZENIEM  NAWIERZCHNI

DROGI  GMINNEJ  NR 270411

(RUDNO) – OLEKSIN – (TERESIN)

w km 0+000,00 ÷ 0+775,00

w gminie Kołbiel,  powiat otwocki,

województwo mazowieckie

nr. ew. dz. 288 i 104

Inwestor :

URZĄD  GMINY KOŁBIEL

08-430 Kołbiel ul. Piłsudskiego 47

Opracowanie:                                                   Nr upr. projektowych:                                           Podpis:

Bogusław Godula                 upr. GP.7342/20/86/94

Danuta Kowaluk

Data opracowania:

GRUDZIEŃ  2007

Opis techniczny

do projektu budowlanego remontu z odtworzeniem nawierzchni drogi gminnej Nr 270411 (Rudno) – Oleksin – (Teresin)

w gminie Kołbiel pow. otwocki

w km 0+000,00 ÷ 0+775,00

I   Podstawa opracowania

- zlecenie Wójta Gminy Kołbiel

- uzgodnienia wstępne z Wójtem Gminy w zakresie technologii planowanych robót 
i niektórych rozwiązań technicznych wynikających z uwarunkowań terenowych

- mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych 1:1000

- bezpośrednie pomiary sytuacyjno – wysokościowe w terenie ( uzupełniające )

- warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. Nr 43

II   Stan istniejący

Przewidziany do remontu odcinek drogi gminnej Nr 270411 ( Rudno ) – Oleksin – 
( Teresin ) w gm. Kołbiel jest drogą gruntową wzmocnioną pospółką i żużlem paleniskowym. Szerokość pasa drogowego jest zmienna i wynosi od 6 ÷ 12 m. Odwodnienie odbywa się powierzchniowo za pomocą rowów przydrożnych, których stan techniczny jak też przepustów pod zjazdami jest zły z uwagi na zamulenie i niewłaściwe posadowienie przepustów. W km 0+043,5 znajduje się na cieku bez nazwy most o rozpiętości l – 2,0 m, którego szerokość wynosi jedynie 5,0 m, powodując zwężenie jezdni. Początek drogi km 0+000 znajduje się na krawędzi drogi powiatowej nr 2736W Rudzianko – Teresin, która w tym „km” przebiega 
w łuku poziomym. W pasie drogowym omawianej drogi zlokalizowana jest sieć wodociągowa, gazociąg i napowietrzna linia energetyczna. Od km 0+200 droga przebiega wśród obustronnej zabudowy gospodarczej. Droga jak też miejscowość zlokalizowana jest na niewielkim zboczu terenowym i zalega na  gruntach słabo przepuszczalnych. Przedmiotowa droga ma charakter lokalnej drogi dojazdowej dla mieszkańców wsi Oleksin.

III   Stan projektowany

Dane ogólne

- klasa drogi „L”

- kategoria ruchu KR-1

- prędkość projektowa Vp – 40 km/h

- szerokość jezdni 5,0 m

- rodzaj nawierzchni – bitumiczna ( 3+4 )

- odwodnienie powierzchniowe

- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm

1.   Dowiązanie wysokościowe

Ustalenie niwelety istniejącej drogi ustalono o bezpośrednią niwelację w terenie 
z dowiązaniem do niwelacji państwowej. Rzędne projektowane przewidziano tak aby zapewnić projektowanej drodze właściwe odwodnienie przy utrzymaniu dotychczasowych rzędnych istniejących wjazdów do posesji.

- Odwodnienie

Z uwagi na przebieg drogi wśród obustronnej zwartej zabudowy gospodarczej 
i ograniczonej szerokości pasa drogowego bardzo istotnym problemem jest zapewnienie sprawnego i kompleksowego odwodnienia korony drogi. Z uwagi na lokalizację drogi na zboczu o niewielkim pochyleniu oraz lokalizację w drodze wodociągu i gazociągu zdecydowano na odcinku 0+410 ÷ 0+625 wprowadzenie przekroju poprzecznego ze spadkiem jednostronnym do istniejącego rowu po lewej stronie. Na pozostałych odcinkach drogi zastosowano przekrój daszkowy i obustronne rowy przydrożne. Realizacja omawianej przebudowy drogi wymagać będzie też przebudowy istniejących przepustów pod zjazdami gospodarczymi i na drogi boczne w celu dostosowania ich rzędnych posadowienia do rzędnych rowów tak aby wody opadowe nie były blokowane w tych urządzeniach. Z uwagi na zbyt płytki rów wzdłuż przekroju jednostronnego jezdni przepusty pod zjazdami należy wykonać z rur Ø 30.

Obiekt mostowy w km 0+435 przewidziany jest do poszerzenia przez inwestora 
( Urząd Gminy w Kołbieli ) wg oddzielnego zadania.

- Konstrukcja podbudowy i nawierzchni

Zgodnie z sugestią Wójta Gminy roboty przewidziano w istniejącym pasie drogowym utrzymując dotychczasową dostępność przyległych posesji. To właśnie te uwarunkowania były podstawą przyjętych rozwiązań technicznych co do nośności i usytuowania niwelety 
w stosunku do przyległych posesji. Konstrukcja drogi oparta jest na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego o gr. 15 cm, spełniając warunki dla przyjętej klasy drogi.

- Warunki gruntowo – wodne

Po dokonaniu oceny makroskopowej na podstawie wykonanych dołów próbnych warunki gruntowo – wodne określa się jako przeciętne. Występujące grunty gliniaste 
w podłożu drogi i zaleganie wód gruntowych poniżej 2,0 m pozwalają je ocenić jako przeciętne, gdyż oceny dokonywano w okresie jesiennym przy często występujących opadach deszczu.

- Zjazdy na drogi boczne i do posesji

Utrzymanie dotychczasowej dostępności do przebudowywanej drogi polegać będzie na budowie nowych i przebudowie istniejących zjazdów tak na drogi boczne ( zjazdy publiczne ), jak i do posesji ( zjazdy gospodarcze ). Nawierzchnię zjazdów należy wykonać jako tłuczniową o grubości 15 cm. Wykaz zjazdów, ich rodzaj i powierzchnię zestawiono 
w załącznikach analitycznych niniejszego projektu.

- Organizacja ruchu

Wykonanie nawierzchni bitumicznej na przedmiotowej drodze obliguje do wprowadzenia oznakowania pionowego, którego rodzaj i lokalizację przedstawiono 
w projekcie stałej organizacji ruchu, który jest integralną częścią niniejszego projektu. Włączenie drogi omawianej do drogi powiatowej w m. Teresin ( km 0+000 ) został uzgodniony z Zarządem Dróg Powiatowych w Otwocku.

- Wpływ planowanego zamierzenia na środowisko przyrodnicze.

Planowane roboty drogowe na przedmiotowej drodze będą realizowane w granicach istniejącego pasa drogowego. Zakres projektowanych prac nie wprowadza zmian 
w środowisku przyrodniczym, gdyż utrzymuje dotychczasowe rozwiązania odprowadzenia wód opadowych. Rodzaj planowanej nawierzchni ograniczy emisję kurzu i hałasu do atmosfery. Lokalny charakter drogi utrzyma dotychczasowe natężenie ruchu kołowego, gdyż służyć będzie jako droga dojazdowa do przyległych gospodarstw wsi Oleksin. Zastosowane 
w projekcie materiały są dopuszczone do budownictwa drogowego i posiadają niezbędne atesty i certyfikaty.